## Slide 1
RESEARCH SEMINAR
Liao et al. 2025
Eng. Appl. of AI 160 (2025) 112034
脑血管 PINNs 点云论文
阅读对照 · 与当前 WSS 项目的差异分析
及给原作者 / 老师的提问清单
Physics-informed neural networks for 3D cerebrovascular
hemodynamic prediction: a point-cloud preprocessing
strategy based on limited data
汇报人：xiaoyang 日期：2026-06-11

## Slide 2
OVERVIEW
汇报目录
02
01
定位
论文与我们项目的相似与关键差异
02
论文做了什么
数据 · CFD 设置 · 点云预处理 · PINNs 结构
03
论文主要结果
压力/速度 NMAE 四组消融 · 临床 FR/PD
04
项目实验矩阵
从 u/v/w/p 速度场到壁面 WSS 主线
05
六组系统对照表
数据 · 采样 · 输入 · 架构 · 指标 · 证据
06
启发与思考
物理约束 · 点云均匀化 · 临床叙事的边界
07
问题清单
11 个可直接追问的核心问题
08
后续工作思路
短期对照 · 中期诊断 · PINNs 闭合审计
脑血管 PINNs 点云论文 · 阅读与对照
2026-06-11 · 科研汇报

## Slide 3
01 · POSITIONING
定位：相似，但不同在 WSS
03
在病例数很少的脑血管 CFD 数据上，用 点云网络 + 物理方程约束 + 点云重采样，
快速预测三维速度场与压力场 —— 早期 V1 路线
相似之处
▸ 患者特异性血管几何 + CFD 结果作监督
▸ 都希望用深度学习替代耗时 CFD
▸ 都以点云 / 三维空间点为主要数据表达
▸ 都关心脑血管血流动力学参数
▸ 都面临小样本、几何差异大、近壁难学
关键差异之处
▸ 论文主输出是 速度 Vx/Vy/Vz + 压力 P
▸ 最难的是 壁面 WSS（尤其x，y向分量）
▸ 论文不直接输出 WSS，仅用速度/压力算 FR、PD
▸ 高精度 NMAE ≠ WSS 点级 R² 已经做好
脑血管 PINNs 点云论文 · 阅读与对照
2026-06-11 · 科研汇报

## Slide 4
02 · WHAT THE PAPER DID
数据对象与 CFD 设置
04
51
例右侧 ICA C3–C7 病例
49 / 51
含脑动脉瘤
40 / 11
训练 / 测试划分
~50万
mesh elements / 例
10,000
重采样点 / 例
4×
随机划分 Monte-Carlo CV
CFD 计算设置
▸ 研究区域：ICA C3–C7，含 carotid siphon 复杂弯曲段
▸ 稳态、不可压、Newtonian 流体；控制方程 Navier–Stokes
▸ 速度入口，入口 WSS 调整到 1.5 Pa
▸ 出口流量按出口面积平方律分配
▸ 壁面 no-slip；ANSYS Fluent 求解
▸ 血液密度 1050 kg/m³，黏度 0.004 Pa·s
▸ 输出标签：每点 Vx / Vy / Vz / P（不含 WSS）
脑血管 PINNs 点云论文 · 阅读与对照
2026-06-11 · 科研汇报

## Slide 5
02 · WHAT THE PAPER DID
点云预处理与 PINNs 网络
05
① 点云均匀化预处理
CFD mesh 点（近壁过密、分布不均）
voxelization：0.05 mm 体素
体素内随机生成新点
同体素原始点按距离加权插值 Vx/Vy/Vz/P
每例重采样到 10,000 点
均匀性 uniform loss：26366 → 606
改善 97.70%；Hausdorff 距离证流场分布几乎不变
② PointNet 式网络 + PINNs 物理模块
Module 1
shared Conv1d 提局部/点级特征 → max pooling 得全局特征
Module 2
拼接局部 + 全局特征 → 输出 Vx / Vy / Vz / P
Module 3
PINNs：自动微分算 N-S 残差 + 壁面 no-slip 约束
loss = loss_data + ω · loss_phy （ω 每 10 epoch 动态更新）
训练：PyTorch 2.3 · Tesla P100 · batch=1 · 15000 epoch
Adam lr 0.003 · ReduceLROnPlateau · dropout 0.5
脑血管 PINNs 点云论文 · 阅读与对照
2026-06-11 · 科研汇报

## Slide 6
03 · RESULTS
论文主要结果：四组消融 + 临床指标
06
压力 / 速度 NMAE（点云预处理 × PINNs 四组对照）
模型配置 | Pressure NMAE | Velocity NMAE
无预处理、无 PINNs | 12.55 ± 4.91% | 11.15 ± 2.78%
无预处理、有 PINNs | 10.05 ± 5.03% | 9.90 ± 2.82%
有预处理、无 PINNs | 15.16 ± 7.20% | 12.30 ± 3.79%
本文主模型（预处理+PINNs） | 6.63 ± 2.80% | 7.79 ± 2.14%
▸ 单独点云预处理反而让压力变差（数据点减少 / 插值平滑）
▸ PINNs 物理约束是关键增益来源
▸ 预处理 + PINNs 组合后提升最大
临床 surrogate 指标
FR 瘤颈入流率比
R² = 0.9624 最大偏差 ~20%
PD 瘤颈-入口压差
R² = 0.9355 最大偏差 ~60%
论文：无破裂 / 复发标签，
尚不能直接证明临床分类效果。
启示：如果点级相关不高，仍可用病例级 / 区域级 surrogate 叙事。
脑血管 PINNs 点云论文 · 阅读与对照
2026-06-11 · 科研汇报

## Slide 7
04 · OUR PROJECT
项目实验矩阵
07
关键澄清：早期 V1 已完整做过 u/v/w/p 血流场重建。
V1 · 速度/压力场重建
▸ 预测目标 [0:3]=u,v,w；[3]=p
▸ 主指标：interior RMSE|v|、R2_p、分区域误差
▸ 压力较易学：R2_p 多在 ~0.92
▸ 速度有中等信号：A-Opt-05 r2_vel_mag≈0.58
V2/V3 · 转向壁面 WSS
▸ WSS=壁面切向速度梯度，比速度/压力更高频
▸ 临床更关心高 WSS 区、病例级风险 surrogate
▸ 改 wall-rich 采样（~13000 壁面+2000 近壁）
▸ 直接优化速度场有时反而压制 WSS 学习
当前 · G4 壁面 2D 换轨
▸ post5463 基线：wss_r2_wss=0.425±0.012
▸ G4 (s,θ) 壁面 2D 展开：POD oracle 0.672
▸ 单 case 2D U-Net 过拟合 R²=0.954
▸ 瓶颈：global wss_x/y 横向分量长期≈0
核心结论：速度/压力做好 ≠ WSS 自动变好；速度监督在我们实验中多次压低 WSS。
脑血管 PINNs 点云论文 · 阅读与对照
2026-06-11 · 科研汇报

## Slide 8
04 · OUR PROJECT
V3 已验证：「加速度能否帮助 WSS」
08
实验 / 路线 | 验证的问题 | 关键结果 | 结论
V3P-Probe-VWSS-01 | 速度上下文是否帮助 WSS | wss_r2=0.343 < 单目标 0.397；vel_mag=0.074 | 速度监督同时压低两目标
V3P-F-30a-VelSup | 加内部速度/no-slip 监督 | best_wss=0.364，比母版 0.399 低 0.035 | 速度改善 ≠ WSS 改善
V3P-F-30b-VelConsist | 速度-WSS 一致性 loss | best_wss=0.321 | 比 VelSup 更差
V3P-F-33-Slope | 速度斜率约束辅助 WSS | best_wss=0.381 | 仍低于 4957 母版
V3P-F-30c-VelDiffInfer | 速度差分直接推 WSS | 强 No-Go，WSS R² 大幅负，成本极高 | direct vel_diff 线关闭
V3P-F-PCv2-BLContext | 压力梯度+近壁差分输入 | best_wss≈0.399，未超 PGradFeat 0.406 | 近壁上下文不足以突破
→ 论文最有价值的不是「回去把速度场做大」，而是它的物理约束 + 点云预处理 + 临床指标叙事思想。
脑血管 PINNs 点云论文 · 阅读与对照
2026-06-11 · 科研汇报

## Slide 9
05 · COMPARISON
对照（一）数据集与任务对象
09
解剖对象 · 病例规模 · CFD 类型 · 临床语境
维度 | Liao 2025 论文 | 我们 V1 速度/压力 | 我们 V2/V3 WSS
解剖对象 | 右侧 ICA C3-C7，siphon，49/51 含瘤 | AG 数据，fast/slow 病例，血管场重建 | AG-only V3P；另有 V3D 三域 AAA/AG/ILO
病例规模 | 51 例；40 train / 11 test；4× 随机划分 | split_AG_v1：60/8/18 例，约81图/例 | V3P:57/8/16 例；V3D train 179 例
CFD 类型 | 稳态 N-S；Fluent；~50万 elements | CFD 图/点云快照，含时间/边界条件 | 同源 CFD 图资产，改 wall-rich/近壁采样
临床语境 | 脑动脉瘤与 ICA siphon 血流 | 血流场重建，服务后续血流动力学 | 壁面 WSS、压力、病例级 Pa p95、高 WSS 区
数据 | 私有数据 | 本地项目数据 | 本地项目数据
脑血管 PINNs 点云论文 · 阅读与对照
2026-06-11 · 科研汇报

## Slide 10
05 · COMPARISON
对照（二）点云采集、采样与预处理
10
原始点来源 · 均匀化 · 点数 · 对 WSS 的潜在影响
维度 | Liao 2025 | 我们 V1 | 我们 V2/V3
原始点来源 | CFD mesh nodes，含 x/y/z/Vx/Vy/Vz/P | PyG graph：坐标+几何+壁面标签+速度/压力 | PyG graph + WSS 标签；wall/near-wall 分域
点云均匀化 | voxel 0.05mm；体素内随机点+距离加权插值 | FPS 20% 混合采样，kNN 图 | wall-rich：~13000 壁面 + 2000 近壁内部点
每例点数 | 每病例 10,000 点 | 按快照图采样并构图 | 面向壁面 WSS，远壁核心点被弱化
均匀性评价 | uniform loss 26366→606，改善 97.70% | 更关注分区域误差、内部/壁面口径 | G4 关注 (s,θ) grid occupancy、2D↔3D 损失
对 WSS 影响 | 未直接评估；均匀化可能平滑近壁梯度 | V1 非直接由速度梯度推 WSS | 强调壁面/近壁采样，避免 WSS 被稀释
脑血管 PINNs 点云论文 · 阅读与对照
2026-06-11 · 科研汇报

## Slide 11
05 · COMPARISON
对照（三）输入特征与边界条件
11
节点输入 · 全局条件 · 几何先验 · 局部坐标系
维度 | Liao 2025 | 我们 V1 | 我们 V3
节点输入 | 主要是 (x, y, z) | x,y,z + Abscissa + NormRadius + Curvature + Tangent + is_wall | 同 V1 几何；另有压力梯度、近壁差分、BL context 探针
全局条件 | 未显式列 global_cond；BC 在 CFD 设置中体现 | t_norm + BC_Inlet + BC_O1~O4 | 同 V1；强调 split-safe、归一化、OOD 检查
几何先验 | 主要靠坐标与点云分布 | 显式几何已验证有效；NormRadius 贡献最大 | 几何保留，但单纯加几何/近壁特征已不能突破 WSS
局部坐标系 | 未用中心线坐标或壁面展开 | 全局点云/图表示 | 矢量旋转
脑血管 PINNs 点云论文 · 阅读与对照
2026-06-11 · 科研汇报

## Slide 12
05 · COMPARISON
对照（四）模块与架构
12
主干 · 输出头 · 物理模块 · 训练策略 · 当前换轨
维度 | Liao 2025 | 我们 V1 | 我们 V2/V3
主干 | PointNet：shared Conv1d + max pooling | MLP / GraphSAGE / Transformer | PointNeXt / FieldPointNeXt；G4 预研 2D U-Net
输出头 | Vx/Vy/Vz/P 四通道 | u/v/w/p 四通道；后加 WSS 多任务头 | p+WSS、WSS 单目标、双域；G4 可输出 WSS 矢量
物理模块 | PINNs：N-S 残差 + wall no-slip | 第一阶段不耦合物理项，主要数据监督 | 做过速度/no-slip/斜率/压力梯度探针；PDE loss 待审计
训练策略 | 15000 epoch，batch=1，动态 ω | 200 epoch，3 seed，early stopping | oracle-first、单变量、best_wss 选优、多门禁
当前换轨 | 无壁面 2D 展开 | 无 | G4 (s,θ) 2D 换轨：POD 0.672，单 case 0.954
脑血管 PINNs 点云论文 · 阅读与对照
2026-06-11 · 科研汇报

## Slide 13
05 · COMPARISON
对照（五）监督目标与指标
13
主要监督 · WSS 是否主目标 · 主要指标 · 最佳结果 · 临床 surrogate
维度 | Liao 2025 | V1 | V2/V3
主要监督 | Vx/Vy/Vz/P | u/v/w/p | p/WSS、WSS 单目标、弱速度上下文、G4 壁面场
WSS 主目标 | 否；仅作医学背景与 mesh 可信度 | 初期否，后续 WSS 多任务辅助 | 是，尤其 wall WSS 及 WSS 分量
主要指标 | velocity/pressure NMAE、FR/PD R² | interior RMSE¦v¦、R2_p、区域速度误差 | wss_r2_wss、wss_x/y/z、r2_p、Pa p95、top-k
最佳结果 | velocity 7.79%、pressure 6.63% | A-Opt-05：r2_vel_mag≈0.58，R2_p≈0.92 | post5463 WSS 0.425±0.012；G5 Pa p95 0.559
临床 surrogate | FR R²=0.9624，PD R²=0.9355 | V1 仍在场重建阶段 | Pa p95、区域高 WSS、病例级 surrogate
脑血管 PINNs 点云论文 · 阅读与对照
2026-06-11 · 科研汇报

## Slide 14
05 · COMPARISON
对照（六）速度/压力能否带动 WSS 的内部证据
14
六条内部实验线 —— 速度/压力表现 vs WSS 表现
路线 | 速度/压力表现 | WSS 表现 | 对论文阅读的意义
V1 速度/压力主线 | 压力 R2_p≈0.92，速度中等信号 | 原始主线非 WSS，不保证端到端 | 我们已做过论文式场预测主线
V1 WSS 多任务 | vel_mag≈0.584，R2_p≈0.922 | 壁面 WSS R²≈0.463 | 场监督+WSS 头有正信号，但依赖 V1 表示
V2P-WSSP-02 全速度+WSS | vel_mag≈0.635，但 r2_p≈0.004 崩 | wss_r2_wss≈−0.018 | 速度好≠WSS 好，多任务权重冲突
V3P-Probe-VWSS-01 | vel_mag=0.074 < 单目标 0.294 | wss=0.343 < 单目标 0.397 | 速度上下文反而压低 WSS
V3P-F-30a VelSup | 速度场改善，vel_mag≈0.57 | best_wss=0.364 < 4957 的 0.399 | 再证速度监督与 WSS 有 trade-off
V3P-F-PCv2-BLContext | 压力/近壁上下文增强 | 点级仍≈0.40，未超 PGradFeat | 近壁上下文有用但不足以突破
脑血管 PINNs 点云论文 · 阅读与对照
2026-06-11 · 科研汇报

## Slide 15
05 · COMPARISON
最重要的对比结论 & 指标口径
15
四个关键判断
Q 我们没做过速度/压力，才需要看这篇论文？
A 不是。V1 最早就是速度/压力场重建，含三 seed、区域与效率评估。
Q 论文是否证明我们该回到速度/压力主线？
A 不能。论文未报告 WSS；我们内部实验显示速度监督常压低 WSS。
Q 这篇论文最该借鉴什么？
A 有限数据点云预处理 + PINNs 物理约束 + FR/PD 式临床 surrogate 叙事。
Q 我们当前最该坚持什么？
A 继续 G4 壁面表示换轨 + I 系 oracle-first；物理约束作审计后候选。
与 Liao 2025 的指标是否可直接比较
对照目标 | Liao 报告 | 可否直接比较
速度场 | NMAE 7.79% | ✗ NMAE vs z-score R²/RMSE
压力场 | NMAE 6.63% | ✗ 仅可做指标类别对照
WSS | 未直接报告 | ★ 我们的核心差异点
临床 surrogate | FR/PD R² | △ 叙事类比，不硬比数值
汇报口径建议（三层报告）
① 误差：RMSE / MAE（与原变量同量纲）
② 拟合度：R²（速度 / 压力 / WSS 分量）
③ 区域 / 临床 surrogate：Pa p95、top-k 高 WSS
注：表中是 RMSE 非 raw MSE，口头勿混称「均方误差」
脑血管 PINNs 点云论文 · 阅读与对照
2026-06-11 · 科研汇报

## Slide 16
06 · TAKEAWAYS
对我们有用的四点启发
16
① 物理约束 = 直接约束输出场
PINNs 不是把物理量 concat 到输入，而是让预测场满足连续性 / 动量方程 + no-slip。对我们 I18 PDE 残差、G2 物理残差、G4 壁面算子有参考价值。
② 点云均匀性是可记录变量
论文没有只换模型，而是强调预处理。建议补统计：每 case 壁面/近壁/内点数、采样后高 WSS top-k 覆盖率、(s,θ) occupancy、2D↔3D 反映射峰值是否被平滑。
③ 支持「病例级 / 临床指标」叙事
论文不止步点级 NMAE，还算 FR/PD 与 CFD 一致。与我们 G5 病例级 Pa p95、区域 surrogate 一致：点级不完美，仍能稳定捕捉高风险区。
④ 间接支持 G4 2D 壁面换轨
论文用均匀化说明：数据表示显著影响训练稳定性。我们 G4 逻辑——WSS 是壁面场，在 (s,θ) 域更低秩，F0 POD 0.672 证 target-side 天花板更高。
脑血管 PINNs 点云论文 · 阅读与对照
2026-06-11 · 科研汇报

## Slide 17
06 · TAKEAWAYS
不能从论文直接搬过来的三点
17
✗
1．不能把 NMAE 直接对标我们的 WSS R²
7.79% velocity / 6.63% pressure NMAE 是速度/压力指标，不是 WSS。
WSS = μ · ∂uₜ/∂n |wall，比速度本身更高频、更敏感；场像 CFD ≠ WSS 点级准。
✗
2．不能简单照搬「均匀重采样」
对速度/压力或许有助；对 WSS，壁面与近壁梯度才是关键信息。
过度均匀化会稀释壁面点、平滑高 WSS 峰、损边界层、降热点定位。借鉴须单独查 top-k 与近壁梯度保真。
✗
3．不能直接把 PINNs loss 加到现有 WSS head
论文 PINNs 对 Vx/Vy/Vz/P 求导算 N-S 残差；我们只预测 WSS 时无完整速度场，套不了同样 PDE loss。
可行：先预测速度/压力再由算子得 WSS；或 G4 壁面局部物理一致性；或残差学习只学物理基线不能解释的部分。
脑血管 PINNs 点云论文 · 阅读与对照
2026-06-11 · 科研汇报

## Slide 18
07 · QUESTIONS
问题清单（一）
18
聚焦 WSS、物理残差、采样与训练稳定性 —— 这些正是我们当前瓶颈最相关的追问点。
1
WSS / OSI 是否评估过？
论文有没有从预测速度场进一步计算 WSS？误差与速度/压力相比如何？速度 NMAE 低能否保证 WSS 也低？
2
重采样后壁面点如何保留？
10,000 点后 wall mask 怎么确定？voxel 内随机点落在壁面附近时如何保证标注正确？
3
voxel 插值是否平滑高 WSS 区？
对 WSS 这种壁面梯度量，距离加权插值是否会系统性平滑峰值与热点？
4
物理残差在哪些点上算？
是重采样的 10,000 训练点，还是额外 collocation points？空间分辨率是否受采样影响？
5
动态权重 ω 是否稳定？
data loss 与 physics loss 是否出现冲突？ω 每 10 epoch 更新是否平稳收敛？
6
15000 epoch 如何选 checkpoint？
best checkpoint 怎么选？是否观察过 early peak 或过拟合？（与我们 best_wss 早峰后退化相关）
脑血管 PINNs 点云论文 · 阅读与对照
2026-06-11 · 科研汇报

## Slide 19
07 · QUESTIONS
问题清单（二）
19
7
PointNet++ 为何没提升？
Supplementary Table 4 中 PointNet++ 无提升——是样本太少、点分布问题，还是局部结构不适合？
8
FR/PD 偏差临床上够吗？
FR/PD 最大偏差到 20%/60%，临床是否足够？是否有阈值分类实验？
9
换患者特异入口/多中心？
若用 Doppler/4D-flow 的患者特异入口流量、或多中心 CFD protocol，模型是否需重训？学到的是几何→标准化场还是→真实场？
10
是否试过壁面展开/中心线坐标？
是否尝试过壁面展开、中心线坐标、局部血管坐标系或 (s,θ) 表示？
11
答辩 / 论文里的「好看云图」到底怎么画？（重点追问）
正文 CFD 参考图是原生 Fluent 全网格 ，还是画在 10,000 重采样点上？预测是否插值回壁面/体网格后才出图？
并排对比（左全网格 / 右 1万点插值）时，如何避免插值平滑造成「视觉假一致」？是否提供过同点集点云对比？
脑血管 PINNs 点云论文 · 阅读与对照
2026-06-11 · 科研汇报

## Slide 20
07 · QUESTIONS
1 万采样点 vs Fluent 全网格的云图对比
20
背景矛盾：CFD 每例 ~50 万 mesh elements，预处理后只保留 10,000 均匀点；预测也只在这 1 万点有值。
环节 | 做法 | 是否插值
数值指标（NMAE 等） | 在同一套 10,000 点上算：真值由体素内距离加权插值得到，预测在同坐标输出 | 真值侧已插值；同点逐点对比，不回全网格
CFD 参考云图（正统真值） | Fluent 读 .cas + .dat，在原生壁面/体网格上 Contour | 不经过 1 万点，展示全网格 CFD 解
GNN 预测云图（要好看） | 1 万离散点不够光滑，通常需再映射/插值到连续表面后 Contour | 需要插值
追问要点：预测图是点云直接画还是插值回网格？用 Fluent / VTK / ParaView？体腔截面是原生网格还是插值后切面？
对 WSS——1 万点上的速度梯度 + 插值到面片，误差会不会比速度/压力更敏感？
脑血管 PINNs 点云论文 · 阅读与对照
2026-06-11 · 科研汇报

## Slide 21
结论
它解决的是速度/压力场，不是直接解决 WSS——与我们 V1 初始路线相似，但与当前 V3 瓶颈不同；
「精度标准」主要来自 NMAE，不是用的点级 WSS R²；
已验证「加速度监督 / 速度差分 / 近壁速度上下文」不能稳定提高 WSS；
支持我们的 G4 / G5 / I18 方向，但不能替代我们自己的 WSS 实验证据；
最值得学习的是——有限数据下，数据表达与物理约束必须一起设计。